Обзор алгоритмов оценивания частоты со статистической оптимизацией на основе фазового метода.

Тагиев В.Н.

Рязанский государственный радиотехнический университет,

Россия, Рязань. vurgun@mail.ru

Аннотация. В данной работе рассматривается алгоритм оценивания частоты со статистической оптимизацией на основе фазового метода.

Ключевые слова. Оценивание частоты, фазовый метод, обработка сигнала, доплеровское смещение, время оценивания.

A review of frequency estimation algorithms with statistical optimization based on the phase method.

Tagiev V.N.

Ryazan State Radio Engineering University,

Russia, Ryazan. Vurgun@mail.ru

Annotation. In this paper, we consider an algorithm for estimating the frequency with statistical optimization based on the phase method.

Keywords. Frequency estimation, phase method, signal processing, Doppler shift, estimation time.

- Алгоритмы со статистической оптимизацией

Данные алгоритмы базируются на двух методах: спектральном, на основе анализа сигналов в частотной области, и фазовом, на основе оценивания
фазового сдвига за фиксированный интервал времени.

1.1 Алгоритмы на основе фазового метода

В общем случае оценивание частоты по пачке импульсов фазовым методом производится по разности фаз  между импульсами в пачке

,                                                  (1)

Где T – временной интервал между импульсами.

Цифровые методы обработки сигналов позволяют измерить разность
фаз в пределах от  до  несмотря на то, что областью значений функции
arctg(x) без учета периодичности является интервал .Это можно
сделать за счет анализа знаков и величин действительной и мнимой частей
комплексного сигнала. При этом величина разности фаз между двумя им
пульсами определяется следующим образом:

, если ;

, если ;                               (2)

,  если;

Как следует из (2), для того, чтобы разность фаз лежала в этих пределах, необходимо соблюдение условия:

,                                                      (3)

Только в этом случае частота сигнала может быть определена однозначно. Если межимпульсный интервал T не удовлетворяет условию (3), то разность фаз между импульсами может превысить по величине , и определение частоты становится неоднозначным.

Оценивание доплеровского смещения частоты фазовым методом про
изводится на основе алгоритма, оптимального по критерию МП, по когерентной периодической последовательности импульсов . Для пачки объемом N импульсов с периодом повторения Т значение доплеровского смещения частоты определяется выражением

,                               (4)

где  – значение фазы i –го импульса.

Достоинством данного алгоритма является высокая точность оценивания доплеровского смещения частоты, близкая к предельно достижимым значениям, которая вычисляется по соотношению

,                                              (5)

Где  – длительность пачки.

Недостатком данного алгоритма является низкий диапазон однозначного оценивания частоты , то есть предполагается, что набег фазы между крайними импульсами в пачке по модулю не превышает.

Вывод:

Алгоритм на основе фазового метода обеспечивает точность оценивания, практически совпадающую с потенциальной, но диапазон оценивания является низким, не превышающим половины частоты повторения. Другим достоинством фазового метода является меньшее время оценивания по сравнению со спектральными методами и более высокая точность оценивания при малом числе импульсов.

Библиографический список

- Тетнев Г.С. Об оптимальных схемах измерения скорости по пачке
когерентных импульсов // Вопросы радиоэлектроники. Серия ОТ. — 1962. —Вып.32.-С.З-11.

- Богатов А.Д., Костров В.В., Терсин В.В. Фазовый метод оценки часоты Доплера // Методы и устройства передачи и обработки информации: Межвуз. сб. науч.тр. - М.: Радиотехника, 2008. - Вып. 10. - С. 170-176.